تكليف سري 2  هيدروليك انهار

- در يك كانال مستطيلي به عرض 2 متر جرياني با مشخصات زير از يك دريچه صورت ميگيرد. اگر از افت موضعي صرف نظر شود، مقدار نيروي مخصوص در مقاطع 1 و 2 را مشخص نموده و سپس مقدار نيروي افقي وارد بر دريچه را به دست آورده جهت آنرا نمايش دهيد.1 = ( =  (و شيب كانال كم ميباشد. مقاطع 1 و 2 به مقاطع قبل و بعد از دريچه اشاره ميكنند.

2- آب به صورت يكنواخت با دبي  m3/s10 و سرعت m/s 2 در يك كانال مستطيلي به عرض   m3  جريان دارد. مطابق شكل در مسير جريان يك برآمدگي هموار به ارتفاع m 2/. (m2/. = (z) ايجاد شده است. به سئوالات زير پاسخ دهيد:

الف: عمق آب در روي برآمدگي (مقطع 2) چقدر خواهد بود. افت انرژي موضعي جريان را برابر 05/. ارتفاع معادل سرعت در مقاطع 1 در نظر بگيريد.

ب: مقادير نيروي مخصوص در مقاطع 1 و 2 را محاسبه نمائيد.

ج: نيروي وارد بر برآمدگي در حد فاصل مقاطع 1 و 2 را تعيين كنيد وجهت آن را نمايش دهيد. كليه فرضيات انجام شده را ذكر نمائيد.

3- نشان دهيد كه در يك كانال مثلثي نسبت اعماق مزدوج () و عدد فرود اوليه (Fr1) طبق زير به يكديگر مرتبط ميشوند.

# Text boxes

2

1

1 m

4 m

(z

yo