تكليف سري سوم مكانيك سيالات

- يك دريچه بتوني مطابق شكل روبرو جلوي آب گذاشته شده است. مطلوبست محاسبه حداقل h براي باز شدن دريچه بتوني (ابعاد دريچه بتوني ft5، ft4 و ft3 مي‌باشد).

- يك دريچه مربع مستطيل مطابق شكل روبرو بطور اتوماتيك در جهت عقربه‌هاي ساعت باز مي‌شود. حداقل عمق آب (d) را براي اينكه دريچه باز شود محاسبه كنيد.

- آب در طرف چپ دهانه بالا مي‌رود به طوري كه به صورت اتوماتيك دريچه بسته مي‌شود.

دریچه حول نقطه o میچرخد.

حالت کاملا بسته دریچه مطابق شکل بوده و خلاف جهت عقربههای ساعت باز میشود.

حداقل ارتفاع h را برای اینکه دریچه بسته شود محاسبه کنید.

از وزن دریچه صرف نظر میشود.

- در شكل روبرو مؤلفه نيروهاي افقي و قائم را بر واحد طول سطح خميده به دست آوريد. (زاويه AOB برابر (30 است)

- دريچه‌اي مطابق شكل روبرو با چرخيدن حول نقطه O باز و بسته مي‌شود. حداقل وزنه W را براي اينكه دريچه كاملاً بسته باشد محاسبه نماييد. عرض دریچه 8 فوت در نظر گرفته شود.

- در شكل روبرو مطلوبست محاسبه نيروي وارد بر دريچه.

- در شكل روبرو دهانه AB در نقطه B حول لولائي مي‌گردد. عرض دهانه ft4 است. چه نيروي قائمي بر مركز ثقل دهانه وارد شود كه دهانه را جهت تعادل نگهداري كند. در صورتي كه وزن دهانه lb 4500 است.

# Text boxes

ّّّّّّFh

ّّّّّّFv

5 ft

3 ft

ّّّّّّh

ّّّّّّpivot

ّّّّّّ = 150 lb/ft3γ

ّّّّّّw

ّّّّّّd

ّّّّّّ10 ft × 6 ft

ّّّّّّpivot

4.5 ft

4 ft

ّّّّّّFh1

ّّّّّّFh2

ّّّّّh

ّّّّّFv

ّّّّّo

ّّّّّ3 ft

ّّّّّFh

ّّّّّwide = 3 ft

ّّّّّA

ّّّّّH

ّّّّّB

ّّّّّo

ّّّّّ10 ft

ّّّّّ30o

ّّّّّ10 ft

ّّّّّF

ّّّّّo

ّّّّّwater

ّّّّّw

ّّّّّ2 ft

ّّّّّF

ّّّّّ10 ft

ّّّّّ10 ft

ّّّّّ60o

ّّّّّ5 ft

ّّّّّwater

ّّّّّAir

ّّّّّpg = 100 psi

ّّwide = 8 ft

ّّّّّ5 ft

ّّّّّ5 ft

ّّّّّA

ّّّّّB

ّّّّّ60o

4500 lb