تکلیف سری چهارم هیدرولیک مجاری روباز

- يك كانال مستطيلي به عرض 5 متر، آبي به شدت جريان 30 مترمكعب بر ثانيه را با عمق 3 متر از خود عبور مي‌دهد. اگر مقدار دبي در پايين دست  بوسيله يك دريچه به صورت ناگهاني به 15 متر مكعب در ثانيه تقليل يابد، مطلوب است محاسبه مقدار افزايش عمق و نيز سرعت انتشار موج.

- يك جريان دائمي به شدت جريان 30 متر مكعب در ثانيه وارد يك كانال مستطيلي طولاني به عرض 10 متر با شيب بستر 0001/0 و ضريب مانينگ 015/0 مي‌شود. چنانچه مقدار دبي به وسيله يك دريچه به 15 متر مكعب در ثانيه كاهش يابد، مقدار عمق جريان و سرعت متوسط موج حاصله را به دست آوريد. همچنين تعيين كنيد پروفيل سطح جريان و زمان لازم براي آنكه پيش موج بتواند به مقطع به فاصله يك كيلومتر در پايين دست برسد (از اصطكاك صرف نظر مي‌شود).

- آب از طريق يك ورودي مجهز به دريچه از مخزن سدي وارد يك كانال مستطيلي با عرض 15 متر و شيب بستر 0001/0 و ضريب مانينگ 015/0 مي‌شود. از زماني كه شدت جريان دائمي 25 متر مكعب بر ثانيه برقرار است، دريچه به صورت ناگهاني باز شده و باعث افزايش دبي تا ميزان 60 متر مكعب بر ثانيه مي‌گردد. مقادير عمق جريان و سرعت انتشار موج را محاسبه كنيد.

- در اثر بالا بردن ناگهاني يك دريچه در يك كانال مستطيلي، موج منفي با ارتفاع 75/0 متر ايجاد شده است. اگر عمق اوليه در بالادست دريچه 3 متر باشد مطلوب است:

الف: محاسبه مقدار دبي در واحد عرض منتقل شده از زير دريچه و نيز رسم پروفيل موج منفي در ثانيه چهارم از باز شدن دريچه

ب: محاسبه مقدار دبي اگر ميزان بالاكشيدن دريچه برابر 2 متر باشد.

- يك رودخانه عريض آبي با سرعت 5/1 متر بر ثانيه و عمق 5/2 متر را وارد دريا مي‌كند. اگر در يك حالت خاص، در دريا مدي به ارتفاع 9/0 متر ايجاد شود، تعيين كنيد سرعت موج ايجاد شده به سمت بالادست و نيز سرعت جريان بعد از عبور موج را. چنانچه مد حاصله بتواند مسافت 5/2 كيلومتر را در زمان 10 دقيقه طي كند، در اينصورت ارتفاع موج چقدر است؟

- در يك رودخانه عريض به شكل تقريبي مستطيل و مشخصات b = 50m، n = 0.020 و S0 = 0.0008 آبي با دبي 50 m3/s جريان دارد. چنانچه در اثر بروز يك سيل، دبي رودخانه به صورت ناگهاني به m3/s 500 افزايش يابد، تعيين كنيد عمق جريان را در اين حالت (با فرض ثابت ماندن آن) و زمان رسيدن اين عمق به شهري كه در فاصله 5 كيلومتري پايين دست محل شروع سيل قرار دارد.