مسائل سری دوم هيدروليک مجاري روباز

1- مقطع يك رودخانه مطابق شكل از يك كانال اصلي و يك دشت سيلابي تشكيل شده است. اين مقاطع تقريباً مستطيل شكل بوده و مشخصات مقاطع جريان مطابق جدول آمده است. بين كيلومتر 10 تا 8/10 مسير رودخانه مستقيم بوده و he = 0  مي‌باشد. از كيلومتر 8/10 تا 5/11 مسير رودخانه داراي انحناء است و افت جريان گردابي در اين قوس برابر 2/0 ارتفاع معادل سرعت در انتهاي بازه مي‌باشد. اگر براي دبي 2800 رقوم سطح آب در ايستگاه كيلومتر 10 برابر با 20 متر باشد رقوم سطح آب در كيلومتر 5/11 را تعيين كنيد. (مقدار Ce در تمام مقاطع صفر در نظر گرفته شود)

| ايستگاه كيلومتر | عرض كف (m) | رقوم كف (m) |
| --- | --- | --- |
|  | bMC | bFP | كانال اصلي | دشت سيلابي |
| 10 4/10 8/10 5/11 | 30 45 60 90 | 180 165 150 120 | 25/15 00/16 75/16 30/18 | 75/16 50/17 30/18 80/19 |

- تغييرات اشل رودخانه را در فاصله 500 متري محاسبه كنيد.

دبي رودخانه  3000 است. شكل مقاطع رودخانه در پايين دست و بالادست اين فاصله مطابق شكل زير است. ضريب مانينگ در كانال اصلي 03/0 و براي كانالهاي جانبي 05/0 مي‌باشد. اشل رودخانه در مقطع پايين دست 5/20 متر است.

# Text boxes

bMC

bFP

n = 0.03

n = 0.05

BFP=300 m

BFP=250 m

Z=18 m

BMC=170 m

BMC=150 m

Z=15 m

Z=18.5 m

Z=15.2 m

مقطع پائين دست

مقطع بالادست