تكليف سري پنجم طراحي شبكههاي آبرساني

شبكه تك چشمه‌اي شكل زير داراي يك گره چشمه (m100= H1) و چهار گره مصرف 2 تا 5 با جريان خروجي مشخص شده روي شكل بر حسب متر مكعب بر ثانيه است. طول، قطر و ضريب هيزن- ويليامز لوله‌هاي شبكه  عبارتند از:

| شماره لوله | طـول (m) | قطـر (mm) | ضريب هيزن- ويليامز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 250 | 120 |
| 2 | 250 | 300 | 110 |
| 3 | 300 | 200 | 120 |
| 4 | 400 | 100 | 100 |
| 5 | 200 | 200 | 90 |
| 6 | 300 | 150 | 100 |

دستگاه معادلات مختلف را براي اين شبكه تشكيل دهيد.

# Text boxes

6

5

4

2

1

5

4

3

2

1

3

8./.

6./.

6./.

4./.