تکلیف سری پنجم هیدرولیک مجاری روباز

- سطح آب در یک مخزن سد با کنارههای با شیب تند معادل 106 ( 5 مترمربع فرض میگردد. چنانچه در یک حالت دائمی، جریان با دبی 150 وارد مخزن و با همین شدت از طریق کانالی ذوزنقهای به عرض m50 و شیب طولی 0005/0 و 025/0 = n و شیب کنارههای (قائم) 1: (افقی) 5/1، از مخزن خارج شود و سپس در یک زمان 0= t سیلی با هیدروگراف ورودی مطابق جدول زیر به مخزن برسد، مطلوب است رسم هیدروگراف خروجی مربوطه (سطح مخزن در ارتفاعهایی بیش از حالت دائمی اولیه، ثابت فرض میگردد).

| 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | زمان (روز) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 150 | 162 | 180 | 200 | 235 | 305 | 375 | 380 | 300 | 220 | 175 | 150 | دبی ورودی m3/s |